ZETAGI

RADIO EQUIPMENT & ELECTRONIC DEVICES

Alimentatori		   	Power supply

Riduttori di tensione	   	Voltage reducer

Caricabatterie		   	Battery charger

Convertitori 12VCC(230VCA   	Inverter 12VDC(230VAC

Amplificatori RF di potenza	RF Power amplifiers

Carichi fittizi		   	Dummy load

Rosmetri e wattmetri RF	   	SWR and RF power meter

Adattatori di impedenza	   	Transmatch

Preamplificatori		   	Preamplifier

Demiscelatori		   	Splitters

Commutatori d’antenna	   	Antenna switch

Microfoni da tavolo		Desk microphones

Microfoni palmari		  	Handheld microphones

Frequenzimetri		   	Frequency counter

Richiedete il catalogo illustrato

Ask for illustrative catalogue

catalog on line:	www.zetagi.org

e-mail: 		info@zetagi.org

MB+9

D  e  s  k     M  i  c  r  o  p  h  o  n  e

ZETAGI S.p.A.

Via Ozanam, 29

20049 CONCOREZZO (MI) - Italy

Tel. (+39) 0396049346 / 0396041763

Fax (+39) 0396041465

MICROFONO DA TAVOLO MB+9

Caratteristiche:

Capsula Electret

Impedenza: 0 ( 5 K(

Livello di uscita: max. -23 dB regolabile

(0 dB = 1 Volt per (Bar)

Responso in frequenza: 250 ( 3500 Hz

| Alimentazione: 9 VCC Si consiglia l’uso di pile alkaline) |  |
| --- | --- |

Descrizione:

L’MB+9 è un microfono da tavolo rivoluzionario con incorporato l’eco e uno speciale roger beep a due toni.

E’ stato realizzato per l’uso specifico nel campo delle comunicazioni e possiede un amplificatore ad alto guadagno (35dB) con un compressore di dinamica che lo rende diverso dai microfoni convenzionali finora usati.

L’alto livello di uscita (regolabile) ha la capacità di modulare pienamente qualsiasi tipo di trasmettitore.

La timbrica è eccezionale.

Il roger beep è provvisto di un apposito interruttore ON-OFF per l’eventuale disinserzione.

L’eco è dotato di un’ampia regolazione esterna di intensità con la quale è anche possibile escludere del tutto l’effetto eco affinchè sia possibile impostare al meglio una piacevole conversazione.

Con il VU-Meter incorporato si ha la possibilità di controllare costantemente il livello del segnale modulante.

MICROPHONE DE TABLE MB+9

Caractéristiques:

Capsule microphonique Electret

Impédance: 0 ( 5 K(

Niveau de puissance: max. -23 dB réglable

(0 dB = 1 Volt par (Bar)

Réponse en fréquence: 250 ( 3500 Hz

| Aliment.: 9 VCC (L’usage de piles alcaline est conseillé) |  |
| --- | --- |

Description:

Le microphone de table MB+9 est un modèle révolutionnaire avec echo incorporé et un roger beep spécial à deux tons. Conçu pour être utilisé dans le domaine spécifique des communications, il est équipé d’un amplificateur à gain élevé (35dB) avec compresseur de dynamique qui le distingue des microphones traditionnels disponibles jusqu’à présent sur le marché.

Le niveau de sortie élevé et réglable permet de  moduler pleinement n’importe quel type d’émetteur.

Le timbre est d’une qualité exceptionnelle.

Le roger beep est équipé d’un interrupteur approprié ON-OFF permettant son exclusion éventuelle. L’echo dispose d’un réglage d’intensité extérieur et étendu permettant même la suppression totale de l’effet echo pour une conversation optimale et agréable.

Le VU-mètre incorporé permet de contrôler constamment  le niveau du signal modulant.

MB+9 DESK MICROPHONE

Specifications:

Electret cartridge type

Impedance: 0 ( 5 K(

Output level: max. -23 dB adjustable

(0 dB = 1 Volt for (Bar)

Frequency response: 250 ( 3500 Hz

| Power supply: 9 VDC (We recommend to use alkaline batteries) |  |
| --- | --- |

Description:

The MB+9 model is a revolutionary table microphone with built-in echo and two-tone roger beep.

It has been specially designed for the communications sector and it is equipped with an high-gain amplifier (35dB) and a dynamic compressor which sets it apart from the conventional microphones used until now.

The MB+9’s high output level (adjustable) is capable of fully modulating any type of transmitter.

It provides excellent tone.

The roger beep is fitted with an ON-OFF switch.

The echo has a full-range external intensity adjustement facility, capable of completely eliminating the echo effect for easier conversation.

The built-in VU-meter makes it possible to monitor the modulating signal level constantly.

TISCHMIKROFON MB+9

Eigenschaften:

Electret Sprechkapsel

Impedanz: 0 ( 5 K(

Ausgangsleistung: max. -23 dB regulierbar

(0 dB = 1 Volt je (Bar)

Frequenzbereich: 250 ( 3500 Hz

| Stromversorgung: 9 VCC (Alkali-Batterien empfohlen) |  |
| --- | --- |

Beschreibung:

Das Modell MB+9 ist ein vollkommen neuartiges Tischmikrofon mit eingebautem Nachhall und einem speziellen, zweitönigen roger beep.

Es ist für die spezifische Anwendung im Bereich der Kommunikation ausgelegt, mit einem Hochgewinn-Verstärker (35dB) und einem Dynamik-Kompressor ausgestattet: dies ist ein gro(er Vorteil gegenüber herkömmlichen Mikrofonen.

Der hohe Ausgangspegel ist einstellbar und moduliert vollständig jede Art von Sender.

Die Klangfarbe ist ausgezeichnet.

Das “Roger-Beep” kann gegebenenfalls mit einem eigenen ON-OFF-Schalter ausgeschaltet werden.

Die Stärke des Nachhalles kann für eine angenehme Konversation mit einem breiten Einstellbereich reguliert oder ganz ausgeshaltet werden. Der eingebaute VU-meter ermöglicht die kontinuierliche Kontrolle des Modulationssignals.